## Slide 1
Тема:
ПЛАН (СХЕМА)
ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

## Slide 2
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года
№ 390
О ПРАВИЛАХ
ПРОТИВОПОЖАРНОМ
РЕЖИМЕ

## Slide 3
7. На объекте
с массовым пребыванием людей
(кроме жилых домов), а также на объекте
с рабочими местами на этаже для 10 и более человек
руководитель организации обеспечивает наличие
ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ.

## Slide 4
12. На объекте
с массовым пребыванием людей
руководитель организации обеспечивает наличие
ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ,
а также
ПРОВЕДЕНИЕ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ПОЛУГОДИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

## Slide 5
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 12.2.143-2009
Система стандартов безопасности труда
СИСТЕМЫ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ
Требования и методы контроля
Дата введения - 2010-07-01

## Slide 6
Приказ Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст "Об утверждении национального стандарта"
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" с датой введения в действие 1 июля 2010 г. взамен ГОСТ Р 12.2.143-2002 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля".
Отменить ГОСТ Р 12.2.143-2002 с 1 июля 2010 г.
2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель
Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН

## Slide 7
Настоящий стандарт распро-страняется на фотолюминесцентные эвакуационные системы (далее - ФЭС) и элементы систем,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ,
устанавливает требования к ФЭС, процессам ее проектирования, мон-тажа и технического обслуживания.

## Slide 8
ФЭС является самостоятельной системой безопасности которая применяется в целях обеспечения эвакуации и информации о правилах поведения в условиях ограниченной видимости (сумерек, задымления, тумана) или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе возникновения и возникновения ЧС (пожара, аварии, угрозы совершения террористического акта), вызывающей необходимость эвакуации и спасения людей.

## Slide 9
ФЭС устанавливают и применя-ют:
- в зданиях;
- в наземных и подземных соору-жениях;
- на наземных, подземных, плаву-чих и воздушных транспортных средствах (железнодорожных пасса-жирских вагонах, автобусах, поез-дах метро, морских и речных судах, самолетах и т.п.);
- на морских (речных) объектах.

## Slide 10
ТЕРМИНЫ
И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## Slide 11
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ФЭС)
- совокупность фотолюминесцентных элементов,
обеспечивающая заметную и четкую ин-формацию и достаточные визуальные ука-затели,
предназначенная для обеспечения эва-куации людей в случае возникновения чрез-вычайной ситуации,
в том числе при аварийном отключении освещения,
а также для обеспечения ликвидации чрезвычайной ситуации.

## Slide 12
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
- план (схема), в котором указа-ны
пути эвакуации,
эвакуационные и аварийные выходы,
установлены правила поведе-ния людей,
порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации.

## Slide 13
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ (ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ)
- путь движения и (или) пере-мещения людей, ведущий
непосредственно наружу
или
в безопасную зону,
удовлетворяющий требованиям без-опасной эвакуации людей при по-жаре.

## Slide 14
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- выход, ведущий на путь эва-куации, непосредственно
НАРУЖУ
или
В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ.

## Slide 15
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
- дверь, люк или иной выход,
которые ведут на путь эвакуации, непосредственно
НАРУЖУ ИЛИ В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ,
используются как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД для спасания людей,
но НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ при оценке соответствия необходимого числа и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов,
и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

## Slide 16
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ
ЭВАКУАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ

## Slide 17
Проект ФЭС разрабатывает орга-низация,
имеющая
СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление данной дея-тельности.

## Slide 18
Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зда-ний, сооружений в соот-ветствии с требованиями стандарта.

## Slide 19
Планы эвакуации разрабатыва-ются организацией,
имеющей
СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление данной дея-тельности.

## Slide 20
Планы эвакуации
УТВЕРЖДАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ.
Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.

## Slide 21
Планы эвакуации следует использовать для:
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;
- привлечения внимания к путям эвакуации,
первичным средствам пожаротушения и самоспасания,
а также ориентации людей, находящихся в зда-нии, сооружении или объекте (в общежитиях, гости-ницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.),
в случае возникновения чрезвычайной ситуации
для обеспечения организованной эвакуации и спасания людей;
- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

## Slide 22
РАЗМЕЩЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ
ФЭС

## Slide 23
Размещение (монтаж) элементов ФЭС на путях эвакуации осуществляет органи-зация,
имеющая
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление данной деятель-ности.
Размещение элементов ФЭС на путях эвакуации осуществляется в соответст-вии с проектом.

## Slide 24
Требования
к
планам
эвакуации

## Slide 25
Планы эвакуации могут быть:
    этажными;
    секционными;
    локальными;
    сводными (общими).

## Slide 26
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м2;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

## Slide 27
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, отно-сящихся к одному зданию, сооруже-нию, транспортному средству или объекту, включают в
сводный (общий)
план эвакуации для здания, соору-жения, транспортного средства или объекта в целом.
Сводные планы эвакуации следу-ет хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

## Slide 28
Планы эвакуации должны состоять из
    графической
    текстовой
частей.

## Slide 29
Графическая часть
должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б)наружных открытых лестниц, незадымляемых лестничных клеток и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуа-ции;
г) места размещения средств противопо-жарной защиты, спасательные и медицинские средства, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

## Slide 30
8 – 15 мм
Высота знаков без-опасности и символов на плане эвакуации должна быть
от 8 до 15 мм,
на одном плане эвакуации они должны быть выпол-нены в едином масштабе.
Огнетушитель
Для знаков безопас-ности, символов и услов-ных графических обозна-чений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой час-ти плана эвакуации.

## Slide 31
На плане этажа должны быть показаны:
Лестничные клетки;
Лифты и лифтовые холлы;
Помещения, балконы;
Наружные лестницы;
Двери лестничных клеток, лифтовых холлов;
Двери расположенные на путях эвакуации.

## Slide 32
Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж или непосредственно наружу. Если на этаже 2 лестничные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня то основной путь указывается до ближайшей лестницы.
Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считать запасным эвакуационным выходом.

## Slide 33
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан
НОМЕР ЭТАЖА.
В ЛЕВОМ НИЖНЕМ УГЛУ плана эва-куации необходимо указать
наименование организации – разра-ботчика плана эвакуации.

## Slide 34
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ плана эвакуации в соответствии с требованием стандарта нано-сится маркировка с указанием:
- наименования и (или) торгового знака из-готовителя;
- даты изготовления (год);
- яркости свечения в мкд/м2 через 10 и 60 мин. после отключения источников освещения (накачки);
- длительность послесвечения в мин.
Дополнительно, при необходимости, мар-кировка может содержать:
- длительность послесвечения: 1440 мин.;
- цвет послесвечения: желто-зеленый (ЖЗ) или белый (Б):
- номер настоящего стандарта.

## Slide 35
Пример условного обозначения маркировки:
ГОСТ Р 12.2.143-2009 180 – 20 – 1440 – ЖЗ
номер настоящего стандарта
цвет послесвечения
яркость свечения, спустя 10 мин. после отключения источников освещения в мкд/м2
яркость свечения, спустя 60 мин. после отключения источников освещения в мкд/м2
измеренное или вычисленное время послесвечения до 0,3 мкд/м2 в мин.

## Slide 36
Текстовая часть
должна содержать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том чис-ле порядок вызова пожарных или аварийно-спа-сательных подразделений, экстренной медицинс-кой помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудова-ния, механизмов, отключения электропитания и т.п.
- порядок ручного (дублирующего) включе-ния систем (установок) пожарной и противоава-рийной автоматики.

## Slide 37
Размеры планов эвакуации выбирают, (мм) не менее:
400 мм
600 мм
600 х 400
для этажных и секционных планов эвакуации;
400 мм
300 мм
400 х 300
для локальных планов эвакуации

## Slide 38
Пути эвакуации, ведущие к
эвакуационным выходам,
следует обозначать
сплошной линией зеленого цвета
с указанием направления движения.
Пути эвакуации, ведущие к
аварийным эвакуационным выходам,
следует обозначать
штриховой линией зеленого цвета
с указанием направления движения.

## Slide 39
Планы эвакуации следу-ет выполнять на основе
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

## Slide 40
Письмо Директора Департамента надзорной деятельности МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Ю.И. Дешевых от 11 марта 2014 года № 19-1-13-969
Согласно требований п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные … », знаки пожарной безопасности, … должны быть выполнены
С ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ (ПОДСВЕТКОЙ)
ОТ АВАРИЙНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.
Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации, может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно.

## Slide 41
Фон плана эвакуации должен быть:
желтовато-белым или белым
- для фотолюминесцентных материалов.
Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть
черного цвета
независимо от фона.
Высота шрифта - не менее 5 мм.

## Slide 42
Планы эвакуации следует вывешивать на стенах поме-щений и коридоров, на колон-нах
и в строгом соответствии с местом размещения, указан-ным на самом плане эвакуа-ции.

## Slide 43
Место размещения ог-нетушителя должно быть обозначено световым фото-люминесцентным экраном
Пожарный кран по пе-риметру должен быть обо-значен фотолюминесцент-ной лентой шириной не ме-нее 25 мм

## Slide 44
После установки фотолюминесцентной эвакуа-ционной системы организация, имеющая специальное разрешение на осуществление данной деятельности, монтирующая ФЭС, совместно с организацией, в которой данные ФЭС установлены, составляет
«ПРОТОКОЛ ПРИЁМКИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»,
в котором должны быть указаны:
- наименование организации, ответственной за эк-сплуатацию ФЭС;
- наименование организации, изготовляющей и монтирующей ФЭС;
- номер и дата проекта размещения ФЭС;
- наименование используемых фотолюминесцент-ных материалов;
- документы, подтверждающие соответствие мате-риала настоящему стандарту;
- акт сдачи приемки эталонных (контрольных) об-разцов фотолюминесцентных материалов.

## Slide 45
Регламентные работы по техническому об-служиванию (далее - ТО) и планово-предупре-дительному ремонту (далее - ППР) должны осу-ществляться в соответствии с
ГОДОВЫМ ПЛАНОМ-ГРАФИКОМ,
составляемым с учетом технической докумен-тации заводов-изготовителей и со сроком прове-дения ремонтных работ.
ТО, ППР должны выполняться организаци-ей, имеющей
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление данной деятельности.

## Slide 46
ФЭС следует визуально осматривать и чистить от пыли и загрязнений не реже одного раза в месяц (загрязненные участки промывать водным раство-ром неабразивных моющих средств).
Яркость свечения следует проверять, используя для сравнения эталонный образец, освещающие исто-чники проверять на предмет их рабочего состояния.
Результаты осмотра элементов ФЭС заносятся в «Рабочий журнал», в который должны быть включе-ны:
- дата проведения осмотра и контроля характе-ристик элементов ФЭС;
- результаты визуального контроля яркости эле-ментов ФЭС;
- перечень замечаний, выявленных при осмотре ФЭС;
- перечень мероприятий по устранению выявле-нных замечаний со сроками и отметкой выполнения.

## Slide 47
Контроль качества функционирования ФЭС проводит организация, имеющая
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление данной деятельности,
в следующие календарные сроки:
- еженедельно - на потенциально опасных объектах, в том числе потенциально опасных морских (речных) объектах, особо опасных по-мещениях, а также на транспортных средствах;
- ежемесячно - в остальных случаях.

## Slide 48
ПРИМЕРЫ
ОФОРМЛЕНИЯ
ПЛАНОВ
ЭВАКУАЦИИ

## Slide 49
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ здание администрации АОЗТ «Червоно Дышло» (ул. Сутулого, д.17, пгт Кал-Ярв, Чухарская обл.) 10 этаж
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АОЗТ «Червоно Дышло» _____________Су Че Хво «__»_____20__г.
Разработчик - «СтройКорпорация «ТИТАНИК»
ГОСТ Р 12.2.143-2009 180-20-1440-ЖЗ
АВАРИЙНЫЙ
ВЫХОД
АВАРИЙНЫЙ
ВЫХОД

## Slide 50
Этажный план эвакуации (фотолюминесцентный)

## Slide 51
Секционный план эвакуации (фотолюминесцентный)

## Slide 52
Локальный план эвакуации для гостиничных номеров (несветящийся)

## Slide 53
Пример выполнения текстовой части плана эвакуации